Projekt:

Vorbemerkungen zum System BlueChip

Das voll-elektronische Wendeschlüssel-Schließsystem muss die

Schließberechtigung ausschließlich über die Elektronik abprüfen,

um die volle Flexibilität bezüglich Schließplanänderungen zu

gewährleisten.

Das System muss die Verwaltung von 65 000 Nutzerschlüsseln bzw.

Nutzerkarten und 65 000 Zylindern pro Anlage erlauben.

Der BC Zylinder muss eigenständig ohne externe Stromversorgung

oder Verkabelung und ohne externe Steuereinheit arbeiten.

Eine externe Stromversorgung zur Erhöhung der maximal möglichen

Schließungen ohne Batteriewechsel muss optional möglich sein.

Die Schließberechtigung wird ausschließlich in einer im Zylinder

integrierten Elektronik verwaltet und kontaktlos abgefragt.

Eine manuelle Aktivierung ist nicht zulässig!

Es müssen mindestens folgende Zylindertypen zur Verfügung stehen:

- Profil-Halbzylinder

- Profil-Doppelzylinder

- Profil-Knaufzylinder

- Vorhangschloss

Die Zylinder müssen über die VdS-Zulassung Klasse B und

über das BSI-Zertifikat gemäß Liste 7500 verfügen.

Die Begehung der Tür muss sowohl von innen als auch von außen

elektronisch kontrollierbar sein. Der Schließvorgang bzw. das

Öffnen erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder durch

Drehen eines Schlüssels, der eine elektronische Kennung

enthält.

Die Zylinder müssen für alle DIN-Profilzylinder vorgerichteten

Einsteckschlössern einsetzbar sein.

Die Zylinder werden gemäß Schließplan vorprogrammiert ausge-

liefert. Neue bzw. zusätzliche Schließberechtigungen können

über eine Software in Verbindung mit dem Programmiergerät

jederzeit erteilt oder entzogen werden.

Mindestens die letzten 100 Schließvorgänge müssen im Zylinder

gespeichert werden und können über das Programmiergerät ausge-

lesen werden.Diese Funktion müssen alle BC-Zylinder beinhalten.

Die Nutzerschlüssel und Nutzerkarten sind nach dem passiven

Transponderprinzip und somit verschleißfrei auszulegen. Der Schlüssel

muß in verschiedenen farben erhältlich sein und mit einem beliebigen

Kunden-Logo ausgestattet werden können.

Die Übertragung muß kontaktlos und mit mindestens 128bit

Kryptocode und einseitiger Authentifizierung erfolgen.

Verlorene/entwendete Schlüssel müssen in den betroffenen

Zylindern sofort gelöscht werden können.

Eine Segmentierung der Anlage über ein mehrstufiges elektroni-

sches Profil muß möglich sein. Dadurch können einzelne Teile der Anlage

separat verwaltet werden. zentrale Schliessungen für gemeinschaftlich

genutzte Zugänge müssen segmentübergreifend verwaltet werden können. Es

muss ein speziell abgesichertes übergeordnetes Segment geben, dass auf

alle Untersegmente Zugriff hat.

Die Schliessanlage muss über elektronische Schliessungen verwaltet

werden, die in mehreren Schlüsseln gleich sein können.Dadurch müssen

Nachschlüssel nicht an den schließberechtigten Zylindern

einprogrammiert werden, sondern schließen sofort. Jeder Schlüssel muß

zudem über eine Unikatsnummer verfügen und kann außerhalb der Grund-

schließungen zusätzliche Schließberechtigungen erhalten oder

entzogen bekommen.

Die Schlüssel müssen werkseitig unveränderbar anlagenbezogen

vorprogrammiert werden, damit sicher verhindert wird, dass

unberechtigte Manipulationen von fremden Anlagen möglich sind.

Die zum Programm gehörenden Leser müssen sowohl in Form eines

Kompaktgerätes als auch mit abgesetzter Leseantenne zum Außen-

einsatz geliefert werden können. Sie müssen Softwarekompatibel

zum Zylinderprogramm sein.Die BC-Leser müssen mindestens die

letzten 100 Schließvorgänge speichern und die Funktion des Aus-

lesens dieser Schliessungen über das Programmiergerät bieten.

Alle Leser müssen mit Nutzerschlüssel und Nutzerkarte zu bedienen sein.

Die Schließplanänderungen werden über das Softwaretool einge-

geben. Die Berechtigung ist mit einer Programmierkarte nach-

zuweisen. Zum Starten der Softwaretools ist ein Nutzerpasswort

notwendig, dieses Passwort muß jederzeit veränderbar sein.

Zusätzlich muß die anlagenbezogene Programmierkarte abgefragt

werden.

Das Programmiergerät muss mindestens 2000 Schliessveränderungen von

mehreren Anlagen aufnehmen können.

Die Programmierung der Zylinder muss automatisch erfolgen, d.h.

der entsprechende Zylinder wird selbsttätig identifiziert. Das

Programmiergerät zeigt an, ob die Übertragung und Programmierung

erfolgreich war.

Dieser Vorgang hat ohne den Ausbau der Zylinder zu funktionieren.

Das Programmiergerät muß autark, d.h. ohne Rechner arbeiten können.

Bei Batterieausfall muss ein Gerät zur Verfügung stehen (Poweradapter),

dass den Zylinder von aussen ohne Ausbau mit Strom versorgt, aber aus

Sicherheitsgründen über keine Schliessberechtigungen verfügt.

Diese wird ausschließlich über einen berechtigten Schlüssel in

Verbindung mit dem Poweradapter erteilt.

Nachbestellungen oder Ersatzbestellungen für Zylinder, Leser und

Schlüssel zu einer bestehenden Anlage sind nur mittels einer

entsprechenden Sicherungskarte autorisiert.

Das System muss kompatibel zu einem zutrittskontroll-System sein.

Dieses muss mit dem selben Medium (Schlüssel) zu bedienen sein, wie die

Zylinder. Die Verwaltung der elektronischen Schliessanlage und des

Zutrittskontrollsystems muss mit einer Software möglich sein, die mit

identischen Stammdaten für Mitarbeiter und Zutrittshardware arbeitet.

Die Software muss unter folgenden Betriebssystemen lauffähig sein:

WindowsXP, Windows 2000 und Windows NT. Sie muss eine flexible

Systemtopologie besitzen. Diese Software muss ein echtes 32 bit

Server/Client System sein.

1. 1            BlueChip

======================================

für die Lieferung und den Einbau von

WINKHAUS Elektronikzylindern auf der

Basis des BlueChip - System

(siehe Einzelpositionen)

1. 1.    1           .......  Stk.        .............  .............

Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und Stromversorgung

zur Kontrolle der Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Sowohl die Zutritts- wie auch

die Austrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Lithiumbatterien 2 x 3V im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC01

1. 1.    2           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling

als Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und Stromversorgung

zur Kontrolle der Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Sowohl die Zutritts- wie auch

die Austrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Lithiumbatterien 2 x 3V im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC01/0

1. 1.    3           .......  Stk.        .............  .............

Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.Einfachste Handhabung

durch Einstecken und Drehen des

Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Sowohl die Zutritts- wie auch

die Austrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Der Zylinder besitzt einen seitlich

angebrachten Stecker für die externe

Stromversorgung. Der Zylinder ist

geeignet für den Einsatz in der

Aussenhaut eines Gebäudes und in häufig

frequentierten Türen. Der Zylinder ist

gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC11/K

1. 1.    4           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.Einfachste Handhabung

durch

Einstecken und Drehen des

Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Sowohl die Zutritts- wie auch

die Austrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Der Zylinder besitzt einen seitlich

angebrachten Stecker für die externe

Stromversorgung. Der Zylinder ist geeignet

für den Einsatz in der

Aussenhaut eines Gebäudes und in häufig

frequentierten Türen. Der Zylinder ist

gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC11/K0

1. 1.    5           .......  Stk.        .............  .............

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Lithiumbatterien 2 x 3V im

Lieferumfang enthalten. Der Zylinder

ist gemäß Nutzervorgabe

vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02

1. 1.    6           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Lithiumbatterien 2 x 3V im

Lieferumfang enthalten. Der Zylinder

ist gemäß Nutzervorgabe

vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02/0

1. 1.    7           .......  Stk.        .............  .............

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Fest angebrachtes Stromversorgungskabel

nach hinten herausgeführt. Länge ca. 50 cm.

Der Zylinder ist für den Einsatz in der Aussenhaut

eines Gebäudes un häufig frequentierten Türen geeignet

und gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02/Z51H

1. 1.    8           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Fest angebrachtes Stromversorgungskabel

nach hinten herausgeführt. Länge ca. 50 cm.

Der Zylinder ist für den Einsatz in der Aussenhaut

eines Gebäudes un häufig frequentierten Türen geeignet

und gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02/Z51H0

1. 1.    9           .......  Stk.        .............  .............

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Fest angebrachtes Stromversorgungskabel

nach unten herausgeführt. Länge ca. 50 cm.

Der Zylinder ist für den Einsatz in der Aussenhaut

eines Gebäudes un häufig frequentierten Türen geeignet

und gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02/Z51U

1. 1.    10           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Profilhalbzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie von

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Mindestens die letzten 100 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte

Schliessungen)werden aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind. Fest angebrachtes Stromversorgungskabel

nach unten herausgeführt. Länge ca. 50 cm.

Der Zylinder ist für den Einsatz in der Aussenhaut

eines Gebäudes un häufig frequentierten Türen geeignet

und gemäß Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC02/Z51U0

1. 1.    11           .......  Stk.        .............  .............

Knaufzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und

Stromversorgung zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Der Innenknauf ist mechanisch fest

gekoppelt. Einfachste Handhabung durch

Einstecken und Drehen des Nutzer-

schlüssels wie von mechanischen

Schließanlagen gewohnt.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet sind.

Lithiumbatterien im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC04

1. 1.    12           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Knaufzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und

Stromversorgung zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Der Innenknauf ist mechanisch fest

gekoppelt. Einfachste Handhabung durch

Einstecken und Drehen des Nutzer-

schlüssels wie von mechanischen

Schließanlagen gewohnt.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet sind.

Lithiumbatterien im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC04/0

1. 1.    13           .......  Stk.        .............  .............

Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und Stromversorgung

zur einseitigen (A-Seite) Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Die Zutrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft. Die Austrittsberech-

tigung wird nicht elektronisch abgefragt

(B-Seite). Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet (A-Seite).

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Lithiumbatterien 2 x 3V im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC05

1. 1.   14           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling

als Doppelzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik und Stromversorgung

zur einseitigen (A-Seite) Kontrolle der

Türöffnungen.

Einfachste Handhabung durch Einstecken

und Drehen des Nutzerschlüssels wie bei

mechanischen Schließanlagen gewohnt.

Die Zutrittsberechtigung wird

elektronisch geprüft. Die Austrittsberech-

tigung wird nicht elektronisch angefragt

(B-Seite) Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet. (A-Seite)

Einsetzbar an allen Schlössern, die

für DIN-Profilzylinder vorgerüstet

sind.

Lithiumbatterien 2 x 3V im Lieferumfang

enthalten. Der Zylinder ist gemäß

Nutzervorgabe vorprogrammiert.

Typ Winkhaus BC05/0

1. 1.   15           .......  Stk.        .............  .............

Wie BC02 jedoch in spezieller

Ausführung als Zylindervorhängeschloss.

Bügel aus nichtrostenden Stahl, 28mm

hoch.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.Nur für Innenanwendungen.

Gehäuse aus nichtrostenden Stahl;

Lieferung incl. Lithiumzellen

eingebaut.

Typ Winkhaus BC84

1. 1.   16           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

BC02 jedoch in spezieller

Ausführung als Zylindervorhängeschloss.

Bügel aus nichtrostenden Stahl, 28mm

hoch.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.Nur für Innenanwendungen.

Gehäuse aus nichtrostenden Stahl;

Lieferung incl. Lithiumzellen

eingebaut.

Typ Winkhaus BC84/0

1. 1.   17           .......  Stk.        .............  .............

BlueChip Halbzylinder wie BC02 jedoch

ohne Elektronik.Schlüssel muß rastend

mit dem Zylinder verbunden sein.Abzug

des Schlüssels nur in 12-Uhrstellung

möglich.

Typ Winkhaus MS006

1. 1.   18           .......  Stk.        .............  .............

BlueChip Doppelzylinder wie BC01 jedoch

ohne Elektronik.Schlüssel muß rastend

mit dem Zylinder verbunden sein.Abzug

des Schlüssels nur in 12-Uhrstellung

möglich.

Typ Winkhaus MS007

1. 1.   19           .......              .............  .............

Knaufzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik incl. 64

Zeitprofilen zum zeitzonenabhängigen

Betätigen des Zylinders und

Stromversorgung zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Der Innenknauf ist mechanisch fest

gekoppelt. Einfachste Handhabung durch

Einstecken und Drehen des Nutzer-

schlüssels wie von mechanischen

Schließanlagen gewohnt.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen incl. der

Datumsangabe sowie der Uhrzeit)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet sind.

Lithiumbatterien im Lieferumfang

enthalten.

Typ Winkhaus BC04Time

1. 1.   20           .......              .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als

Knaufzylinder mit integrierter

Auswerteelektronik incl. 64

Zeitprofilen zum zeitzonenabhängigen

Betätigen des Zylinders und

Stromversorgung zur Kontrolle der

Türöffnungen.

Der Innenknauf ist mechanisch fest

gekoppelt. Einfachste Handhabung durch

Einstecken und Drehen des Nutzer-

schlüssels wie von mechanischen

Schließanlagen gewohnt.Mindestens die

letzten 100 Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen incl. der

Datumsangabe sowie der Uhrzeit)werden

aufgezeichnet.

Einsetzbar an allen Schlössern, die für

DIN-Profilzylinder vorgerüstet sind.

Lithiumbatterien im Lieferumfang

enthalten.

Typ Winkhaus BC04Time/0

1. 1.   21           .......  Stk.        .............  .............

Der Proximity-Leser BCSIBD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Bticino-Kunststoff-Gehäuse, Einbau

in Standard-Unterputzdose

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Maße: Breite 80 x  Höhe 80 (in mm)

- Farbe: Blau/Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSIBD

1. 1.   22           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als Proximity-

Leser BCSIBD. Der Proximity-Leser

BCSIBD ist softwarekompatibel zu den

BlueChip Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Bticino-Kunststoff-Gehäuse, Einbau

in Standard-Unterputzdose

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Maße: Breite 80 x  Höhe 80 (in mm)

- Farbe: Blau/Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSIBD/0

1. 1.   23           .......  Stk.        .............  .............

Der Proximity-Leser BCSIBD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Gehäuseabdeckung im Gira-

Event Gehäuse, Einbau in Standard-

Unterputzdose

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Farbe: Blau/Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSIGD

1. 1.   24           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als Proximity-

Leser BCSIGD. Der Proximity-Leser

BCSIGD ist softwarekompatibel zu den

BlueChip Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Gehäuseabdeckung im Gira-

Event Gehäuse, Einbau in Standard-

Unterputzdose

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Farbe: Blau/Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSIGD/0

1. 1.   25           .......  Stk.        .............  .............

Aufputzrahmen für BlueChip Leser im

Bticino Design.

Typ Winkhaus BCAPBD

1. 1.   26           .......              .............  .............

Der Proximity-Leser BCSISD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Gehäuseabdeckung im Siedle-

Design, passend für Siedle Vario

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Farbe: Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP44

Typ Winkhaus BCSISD

1. 1.   27           .......              .............  .............

Anlagenbezogener Rohling als Proximity-

Leser BCSISD/0. Der Proximity-Leser

BCSISD/0 ist softwarekompatibel zu den

BlueChip Zylindern.

Die Programmierung erfolgt mit dem

BlueChip Tool.

Es können sowohl Nutzerschlüssel(BCN)

als auch Nutzerkarten (BCK) gelesen

werden. Ist ein Schlüssel oder Karte

schließberechtigt, wird ein Relais-

kontakt für 5 Sekunden freigegeben.

Dieser kann z.B. ein Motorschloß, eine

Parkschranke, ein Drehkreuz, o.ä.

ansteuern.Mindestens die letzten 100

Ereignisse (berechtigte und

unberechtigte Schliessungen)werden

aufgezeichnet.

- Gehäuseabdeckung im Siedle-

Design, passend für Siedle Vario

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Farbe: Weiss

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius

- Schutzart IP44

Typ Winkhaus BCSISD/0

1. 1.   28           .......              .............  .............

Der Proximity-Leser BCSEBD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern und ist mit separter

Antenneinheit in getrennter

Unterputzdose ausgestattet.

Die Leser-Elektronik befindet sich aus

Sicherheitgründen im geschützten

Bereich, die Antennen-Einheit in

Außenberech. Die Verbindung erfogt über

ein 2m langes Kabel (beiliegend).

Ansonsten wie Leser BCSIBD

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Temperaturbereich: - 30 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Empfänger)

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Steuereinheit)

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSEBD

1. 1.   29           .......              .............  .............

Der Proximity-Leser BCSEGD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern und ist mit separter

Antenneinheit in getrennter

Unterputzdose ausgestattet.

Die Leser-Elektronik befindet sich aus

Sicherheitgründen im geschützten

Bereich, die Antennen-Einheit in

Außenberech. Die Verbindung erfogt über

ein 2m langes Kabel (beiliegend).

Ansonsten wie Leser BCSIGD

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Temperaturbereich: - 30 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Empfänger)

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Steuereinheit)

- Schutzart IP20

Typ Winkhaus BCSEGD

1. 1.   30           .......              .............  .............

Der Proximity-Leser BCSESD ist

softwarekompatibel zu den BlueChip

Zylindern und ist mit separter

Antenneinheit in getrennter

Unterputzdose ausgestattet.

Die Leser-Elektronik befindet sich aus

Sicherheitgründen im geschützten

Bereich, die Antennen-Einheit in

Außenberech. Die Verbindung erfogt über

ein 2m langes Kabel (beiliegend).

Ansonsten wie Leser BCSISD

- Externe Stromversorgung: Versorgungs-

spannung 12 Volt, Ruhestrom 50mA, bei

Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Temperaturbereich: - 30 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Empfänger)

- Temperaturbereich: - 10 Grad Celsius

bis + 55 Grad Celsius (Steuereinheit)

- Schutzart IP44

Typ Winkhaus BCSESD

1. 1.   31           .......  Stk.        .............  .............

Verlängerung je angefangene 10 mm pro

Seite bis 101 mm Gesamtlänge bei

Doppelzylindern und 81 mm Gesamtlänge

bei Halbzylindern

Typ Winkhaus BCVL

1. 1.   32           .......  Stk.        .............  .............

Verlängerung je angefangene 10 mm pro

Seite mit über 101 mm Gesamtlänge bei

Doppelzylindern mit über 81 mm

Gesamtlänge bei Halbzylindern

Typ Winkhaus BCVL

1. 1.   33           .......  Stk.        .............  .............

Knaufabdeckung aus Metall,poliertes

Aluminium für BC04.

Typ Winkhaus BC04KAC

1. 1.   34           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenschlüssel mit elektronischem

Profil und  elektronischer Schließung

gemäß Schließplan sowie elektronischer

Unikats-Codierung.

Berührungslose Energie- und Daten-

übertragung.

Die Verwaltung der Schließberechtigung

erfolgt in der zylinderintegrierten

Steuerelektronik.

Einsatz an Schließzylindern BC

/01/02/04/84

und allen BlueChip Kartenlesern (BCLI,

BCSI, BCAE).

Typ Winkhaus BCN

1. 1.   35           .......  Stk.        .............  .............

BlueChip-Kombischlüssel zur Integration

von neuen und bestehenden mechanischen

Winkhaus Schliessanlagen des Typs AZ,

VS, VS6, Titan und X-tra mit BlueChip

Schliesssystemen. Zusätzlich muss die

Möglichkeit bestehen einen zusätzlichen

Transponder zur Betätigung einer

Zeiterfassungsanlage zu integrieren. Die

Schlüssel müssen drehbar übereinander

gelagert sein und um 180ø verstellbar

sein.

Typ Winkhaus BCTwin

1. 1.   36           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch in Farbe Tiefschwarz,

RAL 9005.

Typ Winkhaus BCN/TSW

1. 1.   37           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch in Farbe Rubinrot,

RAL 3003.

Typ Winkhaus BCN/RRT

1. 1.   38           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch in Farbe Rapsgelb,

RAL 1021.

Typ Winkhaus BCN/RGB

1. 1.   39           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch in Farbe Minzgrün,

RAL 6029.

Typ Winkhaus BCN/MGR

1. 1.   40           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch mit beidseitigen ovalen

Messingplättchen.

Typ Winkhaus BCNM

1. 1.   41           .......  Stk.        .............  .............

Wie BCN, jedoch in Farbe Tiefschwarz

RAL 9005 mit beidseitigen ovalen

Messingplättchen.

Typ Winkhaus BCNM/TSW

1. 1.   42           .......  Stk.        .............  .............

Anlagenkarte im Euroformat mit

elektronischem Profil und

elektronischer Schließung gemäß

Schließplan sowie elektronischer

Unikats-Codierung.

Berührungslose Energie- und Daten-

übertragung.

Die Verwaltung der Schließberechtigung

erfolgt in der zylinderintegrierten

Steuerelektronik.

Einsatz an allen BlueChip Kartenlesern

(BCLI, BCSI, BCSE).

Typ Winkhaus BCK

1. 1.   43           .......  Stk.        .............  .............

Das Programmiergerät überträgt die

mittels BlueChip Tool eingegebenen

Aktionen (Schließplanänderung,

Schließereignisse auslesen,

Schlüssel/Karte/Zylinder neu

programmieren) in die Geräte ohne

Zylinderausbau.

Neue Schlüssel/Karten werden mit dem am

PC angeschlossenen Programmiergerät

direkt erstellt.

Die Aktionen werden durch Betätigen der

Startertaste ausgelöst. Über drei LEDïs

wird der Status der Aktion angezeigt.

Das Programmiergerät arbeitet Stand

alone, d.h. ohne Anschluss an einen

Rechner wie z.B. PC, Palmtop.

- rot = Daten konnten nicht übertragen

werden

- grün = Daten erfolgreich übertragen

- gelb = blinkend während der

Datenübertragung

- rot und grün = Zylinder gehört nicht

zu den Anderungsanforderungen

- Kunststoff-Gehäuse: Höhe 35, Breite

82, Länge 150 (mm)

- Farbe: creme

- 3 Anzeige-LEDïs

- Starttaster zur Initiierung der

Datenübertragung

- Stecker für PC Kabel und Verbindungs-

kabel Zylinder in Lieferumfang

enthalten

- Stromversorgung über Batterie

Typ Winkhaus BCP

1. 1.   44           .......              .............  .............

Übertragungsadapter für die

Datenübertragung via Infrarot zwischen

Palm und elektronischen Zylinder.

Der BCP2 muss in der Lage sein seine

Betriebsbereitschaft mit einer grünen

LED anzuzeigen. Der BCP2 muss in der

Lage sein in sich mit einem

elektronischen Zylinder zu verbinden.

Typ Winkhaus BCP2

1. 1.   45           .......  Stk.        .............  .............

BlueChip Tool Software zur Erstellung

und Änderung von Schließplänen

mit Schließplanverwaltung auf eigener

Datenbank.

Der Datenbankzugriff erfolgt auf die

eigene Datenbank SQL-Sybase.

Leistungsmerkmale:

- Tool auf allen gängigen Hard- und

Softwareplattformen lauffähig (JAVA-

Implementierung)

- Autorisierung über veränderbares

Passwort und Auswahl der Anlage

über die Programmierkarte

- Archivierung des Schließplans auf

einer eigenen SQL-Datenbank

- Rücklesen des Programmiergeräts zur

Überprüfung der Umprogrammierung auf

korrekte Durchführung

- Speicherung nur der tatsächlich

durchgeführten Aktionen in der

Schließplan-Datenbank

- Schließplanänderungen für vorhandene

Schlüssel/Karten und Zylinder

- Sperren und Wiederberechtigen von

verlorenen Schlüsseln

- Erstellen von Nachschlüsseln/

Kartenkopien mit automatischer Kopie

der alten Grund-Schließberechtigung

- Automatischer Datenbank-Eintrag von

neuen Schlüsseln/Karten und Zylindern

bei Nachlieferungen

- Erstellen von Schließplänen für neue

Schlüsseln/Karten und Zylindern

- Optional besteht die Möglichkeit

einer Anlagenteilung mit überge-

ordneten Schlüsseln und Zylindern.

Typ Winkhaus BCTSA

1. 1.   46           .......              .............  .............

Software unter Windows NT,XP,2000 zur

Programmierung der elektronischen

Zylinder. Erstellung und Änderung von

Schliessplänen

-Autorisierung über veränderbares

Passwort.

-Auswahl der Anlage über die

Programmierkarte.

-Schliessplanänderungen für vorhandene

Schlüssel und Zylinder.

-Sperren und Wiederberechtigen von

verlorenen Schlüsseln.

-Erstellen von Nachschlüsseln mit

automatischer Kopie der alten

Grundberechtigungen.

-Programmierung von Time-Zylindern über

Palm.

-Erstellung von Gebäudestrukturen incl.

der Integration von Türen und

Zylindern. Das Einbringen von

Komponentenfotos muss möglich sein.

-Echtes 32-bit Client/Server System.

-SQL-Datenbank.

-64 Zeitprofile.

-Umfangreiche Import/Exportfunktionen.

Typ: Winkhaus BCBC

1. 1.   47           .......              .............  .............

Zusätzliche SQL-Datenbanklizenz für

jeden weiteren Client.

Typ: Winkhaus BCBCCL

1. 1.   48           .......              .............  .............

Erweiterung der Stammdatenbank

BlueControl in Schritten um je 500

Mitarbeiter.

Typ: Winkhaus BCBCSE

1. 1.   49           .......              .............  .............

Zusatzmodul zur Verwaltung von

unterschiedlichen Nutzern.

Steuerung bis auf Mitarbeiter- und

Türebene.

Typ: Winkhaus BCBCMS

1. 1.   50           .......              .............  .............

Export-Schnittstelle für Stammdaten und

Buchungsdaten in verschiedene

Dateiformate

(DOC,TXT,HTM,PDF,XLS,MDB,DBF,...),

Importschnittstelle für Stammdaten aus

Importdateien (TXT,DOC,HTM,XLS,MDB,DBF,

XML,WK1,WQ1)

Typ: Winkhaus: BCBCEI

1. 1.   51           .......              .............  .............

Zutrittskontrollsoftware unter Win.

NT,2000,XP zur Programmierung der

BlueChip- Zylinder und von max. 6

Zutrittslesern (IZL oder über ZKZ.

Die Software besitzt ein 32-Bit

Client/Server System, eine SQL-

Datenbank. BlueIntrasControlBasic

verfügt über min. 16 Zeitprofile/ZKZ

bis zu max. 256 Zeitprofile/ZKZ

abhängig von von der ZKZ-Hardware.

- Verwaltung von 1000 Mitarbeiter.

- Abbildung der Gebäudestruktur.

- getrennte Kommunikationsserver mit

Dienstmanager.

- Erstellung und Änderung von

Schließplänen.

- Autorisierung über Passwort,

Auswahl der Anlage über die

Programmierkarte.

- Speicherung nur der tatsächlich

durchgeführten Aktionen in der

Datenbank.

- Erstellen von Nachschlüsseln/

Kartenkopien mit automatischer

Kopie der alten Grundberechtigung.

- Programmierung aller Zylinder über

Palm.

- Gruppen und Einzelberechtigungen

- Türbezogener Jahreskalender für die

Einstellung von Daueröffnungszeiten.

- Zutrittswiederholsperre einstell-

bar von 0-240 Sekunden.

- integrierte optische Anzeige des

Türzustandes.

- automatische Feiertagsgenerierung.

Typ: Winkhaus BICB

1. 1.   52           .......  Stk.        .............  .............

BlueChip Tool Software zur Erstellung

und Änderung von Schließplänen

mit Schließplanverwaltung auf eigener

Datenbank im Netzwerk für bis zu 5

User.Der Datenbankzugriff erfolgt

auf die eigene Datenbank SQL-Sybase.

Leistungsmerkmale:

- Tool auf allen gängigen Hard- und

Softwareplattformen lauffähig (JAVA-

Implementierung)

- Autorisierung über veränderbares

Passwort und Auswahl der Anlage

über die Programmierkarte

- Archivierung des Schließplans auf

einer eigenen SQL-Datenbank

- Rücklesen des Programmiergeräts zur

Überprüfung der Umprogrammierung auf

korrekte Durchführung

- Speicherung nur der tatsächlich

durchgeführten Aktionen in der

Schließplan-Datenbank

- Schließplanänderungen für vorhandene

Schlüssel/Karten und Zylinder

- Sperren und Wiederberechtigen von

verlorenen Schlüsseln

- Erstellen von Nachschlüsseln/

Kartenkopien mit automatischer Kopie

der alten Grund-Schließberechtigung

- Automatischer Datenbank-Eintrag von

neuen Schlüsseln/Karten und Zylindern

bei Nachlieferungen

- Erstellen von Schließplänen für neue

Schlüsseln/Karten und Zylindern

- Optional besteht die Möglichkeit

einer Anlagenteilung mit überge-

ordneten Schlüsseln und Zylindern.

Typ Winkhaus BCTSN

1. 1.   53           .......  Stk.        .............  .............

Softwaremodul um die

Programmierberechtigung einer BlueChip-

Anlage in max. 24 Anlagenteile

unterteilen zu können.

- Übergeornete Schlüssel können

erstellt werden.

- Zentralzylinder können erstellt

werden.

Typ Winkhaus BCTEIL

1. 1.   54           .......  Stk.        .............  .............

Installation und Inbetriebnahme der

Tool-Software.

-Installation der Tool-Software auf dem

Nutzer-PC.

-Konfiguration der Tool-Software auf dem

Nutzer-PC

-Überprüfung der Tool-Funktionen wie

z.B. Die Kommunikation zum

Programmiergerät.

Typ Winkhaus BCTINST

1. 1.   55           .......  Stk.        .............  .............

Schulung/Einweisung in die Tool

Software

zur Erstellung und Änderung von

Schließplänen mit

Schließplanverwaltung.

-Die Schulung findet in deutscher

Sprache in den Räumen des Nutzers

statt.

-An der Schulung nehmen 3-4 Personen

teil.

-Vermittlung aller systemrelevanten

Begriffe und Bedienung der Tool-

Software

Typ Winkhaus BCTSCH

1. 1.   56           .......  Stk.        .............  .............

Arbeitsweise:Tool BlueChip Reader

Das Programmiergerät wird zunächst mit

dem PC verbunden.

Mit der Programmierkarte wählt der

Anwender eine Anlage und autorisiert

sich gleichzeitig. Danach wird das

Programmiergerät vom PC getrennt und ist

vorbereitet, Schließereignisse von bis

zu 60 Zylindern dieser Anlage

auszulesen. Das Auslesen erfolgt mittels

Adapterkabel nach Betätigen der

Startertaste.

Nach dem Auslesen wird das

Programmiergerät wieder an den PC

angeschlossen und die Funktion

"Ereignisse übertragen" ausgewählt.

Die Ereignisse werden sortiert nach

Zylindern in eine Log-Datei geschrieben.

Die Datei kann mit Standard-Editoren

(z.B. MS WordPad) gelesen oder in andere

Programme (z.B. Word)

exportiert werden.

Funktionsumfang:

- Auslesen von Schließereignissen

- Auslesen der Zahl der Schließungen

- Speicherung der Ereignisse und Anzahl

als Log-Datei

- Speicherung des Batteriewechsel

- Anzeige der Schließungen seit dem

letzten Batteriewechsel

Typ Winkhaus BCEA

1. 1.   57           .......  Stk.        .............  .............

Installation und Inbetriebnahme des

Auslese-Tool.

-Installation der Tool-Software auf dem

Nutzer-PC.

-Konfiguration der Tool-Software auf dem

Nutzer-PC

-Überprüfung der Tool-Funktionen wie

z.B. die Kommunikation zum

Programmiergerät.

Typ Winkhaus BCEAINST

1. 1.   58           .......  Stk.        .............  .............

Schulung/Einweisung in das Auslese-Tool.

-Die Schulung findet in deutscher

Sprache in den Räumen des Nutzers

statt.

-An der Schulung nehmen 3-4 Personen

teil.

-Vermittlung aller systemrelevanten

Begriffe und Bedienung desAuslese-Tool

Typ Winkhaus BCEASCH

1. 1.   59           .......  Stk.        .............  .............

Adapter zur Betätigung aller BC-

Zylindertypen bei evtl. Stromausfall

bzw. Batterieschwäche.

Die Aktivierung der Zylinderbestromung

geschieht unter Zuhilfenahme der

Adapterkabels BCA1 nach

Betätigung der Starttaste auf dem BCE.

Die Öffnung erfolgt ausschließlich mit

einem berechtigten Schlüssel (BCN) oder

öffnungsberechtigter Nutzerkarte (BCK),

indem diese zur Identifizierung auf  den

Poweradapter gelegt werden.

- Kunststoff-Standgehäuse: Höhe 35,

Breite 82, Länge 150 (mm)

- Farbe: creme

- Anzeige-LED

- Starttaster zur Initiierung der Strom-

und Datenübertragung

- Stecker für Verbindungskabel Zylinder

- Stromversorgung durch beigelegte

Batterie

Typ Winkhaus BCE

1. 1.   60           .......  Stk.        .............  .............

Verbindung zwischen Programmiergerät und

BC-Zylinder Typen BC01/02/04 zur

Programmierung bzw. Lesen der Ereignisse

am Zylinder.

In Verbindung mit BCE zur Öffnung der

BC-Zylinder, Typen BC01, 02, 04 bei

Batterieschwäche. Kabellänge 0,5 m

Typ Winkhaus BCA1

1. 1.   61           .......  Stk.        .............  .............

Verbindung zwischen Programmiergerät und

den BC-Lesern (BCSI, BCSE)

Kabellänge 0,5 m

Typ Winkhaus BCA3

1. 1.   62           .......  Stk.        .............  .............

Verbindung zwischen Programmiergerät und

PC.

Kabellänge 0,5 m

Typ Winkhaus BCA4

1. 1.   63           .......  Stk.        .............  .............

Die BlueChip Programmierkarte dient als

Nachweis der Berechtigung, die Schließ-

anlage umzuprogrammieren.

Sie wird benötigt, um eine Anlage zur

Eingabe der Änderungen auszuwählen neue

Schlüssel/ Karten zu erstellen.

Typ Winkhaus BCT

1. 1.   64           .......  Stk.        .............  .............

Die BlueChip Sicherungskarte dient als

Nachweis der Berechtigung, neue

Komponenten für eine Schließanlage

nachzubestellen

Typ Winkhaus BCS

1. 1.   65           .......  Stk.        .............  .............

Batterie (ein Stück) für Doppel- und

Halbzylinder, Typ CR1025

Typ Winkhaus BCB1

1. 1.   66           .......  Stk.        .............  .............

Batterie (ein Stück) für Knaufzylinder,

Typ CR2032

Typ Winkhaus BCB4

1. 1.   67           .......  Stk.        .............  .............

Spezielle externe Stromversorgung für

BC11/K, BC02/Z51U und BC02/Z51H.

Batteriepaket zur Montage in der Tür.

Länge:52mm, Durchmesser:17mm. Lieferung

incl. feuchtigkeitsbeständiger

Kabelklemmen für werkzeuglose Montage.

Abisolieren der Aderenden nicht

erforderlich.

Typ Winkhaus BCEB

1. 1.   68           .......  Stk.        .............  .............

Unterputz Netzteil für die Installation

in Standart-Unterputzdosen ausserhalb

der Tür. Bis zu 6 Zylinder müssen über

BC EN UP betrieben werden können.

Abmessungen:Sechskantgehäuse Kantenlänge

55mm, Höhe 32mm. Lieferung incl.

feuchtigkeitsbeständiger Kabelklemmen

für werkzeuglose Montage. Abisolieren

der Aderenden nicht erforderlich.

Typ Winkhaus BCENUP

1. 1.   69           .......  Stk.        .............  .............

Anschlusskabel zur Verbindung des BC11/K

mit der externen Stromversorgung.

Anschlussstecker zum Zylinder fest

angesetzt.

Maße: 5m, Durchmesser: 4mm.

Typ Winkhaus AKZ 605

1. 1.   70           .......  Stk.        .............  .............

Anschlusskabel zur Verbindung des BC11/K

mit der externen Stromversorgung.

Anschlussstecker zum Zylinder fest

angesetzt.

Maße: 10m, Durchmesser: 4mm.

Typ Winkhaus AKZ 610

1. 1.   71           .......  Stk.        .............  .............

Wartung einer Schliessanlage mit

elektronischen Zylindern.

Die Wartung hat mindestens halbjährlich

zu erfolgen.

Typ Winkhaus BCWAR

1. 1.   72           .......  Stk.        .............  .............

Schliessplanerstellung in Zusammenarbeit

mit dem Betreiber der zu liefernden

Schliessanlage. Festlegung der

gewünschten Schliessfunktionen mit sowie

Auswahl der positionsbezogenen

Zylindertypen- und ausführungen

Typ Winkhaus BCSCHP

1. 1.   73           .......              .............  .............

Zusätzlich wird in den ersten 12

Monaten diese 6-Punkte BlueChip

Garantie gewährt.

-Einmalige Wartung der neuen BlueChip

Anlage nach der Hälfte der

Garantiezeit.

-Kostenloser Service durch Service-

techniker inkl. Anfahrt,Arbeitszeit

und Spesen.

-Beheben von technischen Problemen auch

bei Fahrlässigkeit durch den

Betreiber.

-Austausch von Batterien falls

erforderlich.

-Kostenlose Software-Updates, falls

erforderlich und verfügbar.

-Kostenloser Softwarepflegevertrag

BlueControl für BlueChip-Anlagen.

Garantiebedingungen:

Die Garantie bezieht sich

ausschließlich auf Produkte der

Winkhaus Sicherheitssysteme GmbH & Co.

KG.

Der Garantiezeitraum von 12 Monaten

tritt mit dem Tag der Auslieferung der

Anlagen ab Werk in Kraft. Die Garantie

erlischt bei Erreichung des auf der

Garantiekarte aufgedruckten Monats zum

Monatsende. Die Garantiezeit für

Nachbestellungen, Erweiterungen und

Ersatzkomponenten des lueChip Systems

endet ebenfalls mit Ablauf des auf der

Garantiekarte aufgedruckten Monats,

verlängert somit die Garantiezeit

nicht. Sachschäden aufgrund von

Vandalismus an der BlueChip-Anlage sind

ausdrücklich von dieser Garantie

ausgenommen. Gleiches gilt für

Folgeschäden durch die BlueChip-Anlage.

Typ: Winkhaus PlatiniumCard

1. 1.   74           .......              .............  .............

Verbindlicher Vertrag im Zusammenhang

mit der Benutzung der

BlueIntrasControlBasic- Software.

Leistungen:

- min. 1x jährlich eine neue

Version, incl. Beschreibung der

Neuerungen, Änderungen.

- Zugriff über Internet auf die

aktuelle Build-Version

Typ: Winkhaus Softwarepflege

1. 1.   75           .......              .............  .............

Verbindlicher Vertrag im Zusammenhang

mit der Benutzung der BlueControl-

Software.

Leistungen:

- min. 1x jährlich eine neue

Version, incl. Beschreibung der

Neuerungen, Änderungen.

- Zugriff über Internet auf die

aktuelle Build-Version

Typ: Winkhaus Softwarepflege

1. 1.   76           .......  Stk.        .............  .............

Einbaukosten der Zylinder bei freiem

Loch im Einsteckschloss

Typ Winkhaus BCEBK

Summe  1. 1                              -------------

BlueChip                                 .............

=============

ZUSAMMENSTELLUNG

1

========================================

1. 1            BlueChip

Summe                                    .............

------------------------------------------------------

Summe ohne Mehrwertsteuer                .............

=============

zuzüglich Mehrwertsteuer aus

EUR ............. in Höhe von 16%        .............

=============

Summe einschl. Mehrwertsteuer            .............

=============

................  ...............  ...................................

Ort               Datum            Unterschrift