Projekt:

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (ZTV)

Hauptschlüssel - (HS-)/Generalhauptschlüsselanlage (GHS).

1.Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung sind

die für die Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Ange-

gebotsabgabe und Ausführung gültigen Vorschriften, Normen und

die anerkannten Regeln der Technik.

Insbesondere wird auf folgende Normen hingewiesen:

EN 1303 sowie DIN 18252 mit Güteanforderungen der Punkte 5-10.

Die angebotene Schließanlage muss in Leistungsumfang, Auslegung und

Dienstleistung den Maßstäben eines industriell gefertigten

Sicherheitsproduktes entsprechen.

Die eingesetzten Profile dürfen zuverlässig nicht solchen Kreisen

zugänglich gemacht werden, die den Anforderungen der

Industriefertigung nicht gerecht werden.

Der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, daß bei Schließversuchen

mit nicht passenden Schlüsseln der unteren Hierarchie-Ebene

jeweils eine harte Verriegelung erreicht wird. Das Schloßprofil

muß so aufgebaut sein, daß eine Stufensprungdifferenz von 0,5mm

zur sicheren Abgrenzung der Einzelschliessungen gewährleistet

ist. Jedes Stiftpaar muß als Passung gearbeitet sein.

Darüber hinaus sind durch den sinnvollen Einsatz zusätzlicher

Sperrelemente Maßnahmen zu treffen, um ungenügend differen-

zierte Stufensprünge und ungenügend differenzierte Schlüssel-

kanalprofile zu vermeiden.

Zum Schutz gegen Verschleißerscheinungen müssen alle Zylinder-

kerne vollständig profiliert sein, also durchgängig vom Kern-

teller bis zum hinteren Teil eines Zylinderkernes.

Das gewählte Anlagensystem muß den Einsatz von Profilzylindern

erlauben, die je nach Anforderungen wahlweise

a) bei steckendem Schlüssel von der anderen Seite nicht

schließbar sind(einseitig schließbar), oder

b) beidseitig schließbar sind oder

c) bei denen die einseitige Schließbarkeit mittels eines

Gefahrenschlüssels aufgehoben wird.

Die Kernteller der Zylinder müssen zum Zweck der verbesserten

Schlüsselführung so ausgeformt sein, daß während des Schließ-

vorgangs ein Teil der Reide in den Kernteller eingreift, so-

daß eine kraftschlüssige Wirkung zwischen Schlüssel und

Zylinder zustande kommt. Die Schlüssel müssen so geformt sein,

daß zwischen Reide und Schlüsselkopf ein so großer Abstand

gegeben ist, daß der Zylinder auch dann betätigt werden kann,

wenn eine Zylinderabdeckung gegen Kernziehen bis zu 7mm Stärke

montiert wird.

2.Zu liefern und einzubauen ist eine WINKHAUS-Schließanlage im

System Titan mit Sicherungskarte vorgerichtet für Schließgruppen

nach Angabe des Bauherrn und Schemaplan der Schließanlage. Der

Schließplan ist in einem computergestützen System zu erstellen,

durch geeignete EDV-Systeme automatisch auf Plausibilität zu

überprüfen und auf EDV-Datenträgern zu archivieren. Abrufmög-

lichkeiten durch legitimierte Personen des jeweils aktuellen

Schließplanes mit allen Erweiterungen über EDV-Datenleitung

mit dem Herstellerwerk sind vorzusehen.

3.Der Schließplan ist in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und

der Bauleitung zu erstellen. Der Entwurf ist erst gültig, wenn

er in allen Einzelheiten von der Bauleitung genehmigt und frei-

gegeben ist.

4.Schließpläne, Sicherungskarten und übergeordnete Schlüssel

sind sofort nach Erhalt der Bauleitung gegen Empfangsbe-

scheinigung auszuhändigen. Gehen Schließpläne, Sicherungskarten

oder übergeordnete Schlüssel beim Auftraggeber verloren, so

haftet dieser für die gesamten entstehenden Kosten und

Ersatzleistungen.

5.Die Profilzylinder sind gem. Schließplan zu erstellen, zu

liefern und fachgerecht einzubauen.

Die erforderlichen Längen sind bei Erstellung der Schließpläne

zu ermitteln und festzulegen.

6.Zylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet

sein, daß sie für Dritte keine Einsicht zulassen. Die Funktion

eines übergeordneten Schlüssels darf weder durch die Reiden-

form noch durch die Bezeichnung, sondern nur in Verbindung mit

dem Schließplan als übergeordneter Schlüssel erkennbar sein.

Zum Schutz vor unberechtigter Anfertigung von Nachschlüsseln

muß sichergestellt sein, daß der Hersteller der Schließanlage

für Zentralschloßanlagen und (General-/Hauptschlüsselanlagen)

getrennte Profilsysteme verwendet.

7.Bei Angeboten einschließlich Einbaukosten ist als Leistung

des Auftragnehmers das Einpassen der Zylinderöffnungen und

schließbar machen der einzelnen Schlösser enthalten, soweit

es sich nicht um defekte Schlösser handelt oder größere

Nacharbeiten durch fehlerhafte Lieferungen vorgehender

Lieferanten notwendig werden. Solche Leistungen können nach

Begutachtung durch die Bauleitung vergütet werden.

8.Für alle Außentüren wird als Zusatzausstattung der Bohrschutz

Typ II zwingend gefordert, bestehend aus weiteren, größeren

gehärteten Stahlstiften, die an der Vorderseite sowohl in den

Zylinderkern als auch in das Zylindergehäuse eingebaut werden.

9.Für alle Außentüren werden eine zusätzliche, vorgesetzte

Kernpanzerung  sowie vorgesetzte Stifte aus besonders

widerstandsfähigem Spezialstahl, zwingend gefordert.

10.Die Errechnung der Schließwerte sowie die Fertigung der

Schließanlage erfolgt im Herstellerwerk in der Bundesrepublik

Deutschland mittels einer EDV-gesteuerten Bestiftungsmaschine

incl. Datenabruf aus dem Zentralcomputer, damit Datenmißbrauch

ausgeschlossen wird und fehlerfreie Bestiftung gewährleistet

werden kann.

11.Das angebotene Anlagensystem muß die Option eines elektronischen

Schließsystems beinhalten.

Dieses System soll folgende Merkmale aufweisen:

-Betätigung der mechanischen Zylinder und der elektronischen

Zylinder durch einen    Schlüssel,

- jeder elektronisch kodierte Schlüssel stellt ein Unikat dar;

der Schlüssel enthält keine Batterie und bezieht die notwendige

Energie aus der Steuerelektronik. Der Schlüssel darf (außer im

Lieferwerk) nicht dupliziert oder umkodiert werden können,

- das System ermöglicht eine Datenauswertung zum Zwecke der

Alarmmeldung, Zugangskontrolle sowie zum Aufbau eines Zeit- und

Berechtigungsrasters,

- zur Steuerung und Überwachung muß der elektronische Zylinder

als "Leser" in elektronische Zutrittskontrollsysteme namhafter

Hersteller einsetzbar sein,

- das elektronische Schließsystem ist mit einer externen

Spannungsversorgung auszurüsten. Eine ausschließliche Batterie-

/Akku-Versorgung ist nicht zulässig.

-zur Steuerung bzw. Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen muß

der Elektronikzylinder als Blockzylinder in die Schließanlage

integrierbar sein. Dabei ist die Schließung des Blockzylinders

eingebunden in die Schließanlage. Durch Einsatz des Blockzylin-

ders ist das herkömmliche "Blockschloß" nicht mehr erforderlich.

Die Leseeinrichtung für den Blockzylinder muß sich im Zylinder

befinden. Der Blockzylinder muß nach Klasse C

(Einbruchmeldeanlagen) vom VdS anerkannt sein.

12. Die Schlüssel des angebotenen Anlagensystems müssen die Option

eines elektronischen Schließsystems beinhalten.

Diese Schlüssel müssen folgende Merkmale aufweisen:

- Berührungsloses betätigen eines Lesers durch integration

eines Transponders im Schlüsselkopf. Aus Sicherheitsgründen

muss der Transponder, werkseitig, unzertrennbar mit dem

Schlüsselkopf verbunden sein.

- Kombination mit einem Schlüssel, eines vollelektronischen,

schlüsselbetätigten Schließsystems.

1. 1            TI-System

======================================

für die Lieferung und den Einbau einer

WINKHAUS-Schließanlage, System Titan,

auszuführen als

G H S - A n l a g e

H S - A n l a g e

Technische Beschreibung TI-System:

nach EN 1303 sowie DIN 18252, Klasse P3

und getrennten Profilsystemen zwischen

Zentralschloß- und (General-)

Hauptschlüsselanlagen mit 6

Stiftzuhaltungen je Seite, zusätzlich

bis zu 10 federlos gesteuerte

Radialstifte sowie bis zu 10 gefederten

Kipphebeln, mehrfach parazentrisches

Schlüsselprofil, Kernstifte aus

widerstandfähiger Hartbronze,

Abtastschutz durch Fangstifte und

Kipphebel, Aufbohrschutz durch gehärtete

Stahlstifte aus Chromstahl, verstärkte

Schlüsselführung durch

Spezialzylinderkerne, einteiliger

Schliessbart aus Sinterstahl,

untoxisch korrosionsgeschützt,

3 ergonomisch gestaltete

Neusilberschlüssel.

1. 1.    1           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 601. Messing matt

vernickelt (N) oder Messing matt

gebürstet (MM),

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    2           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 651, nach DIN 18252,

Klasse P3, beidseitig

schließbar,  kann auch bei innen

steckendem Schlüssel von außen mit dem

Einzelschlüssel geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    3           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 653, nach DIN 18252,

Klasse P3, mit Gefahrenschlüssel-

einrichtung, kann bei innen steckendem

Schlüssel von außen nur mit

Gefahrenschlüssel geschlossen werden.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    4           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Kurzzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 671, nach DIN 18252,

Klasse P3, 29,5 + 29,5 mm lang.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    5           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 656 nach DIN 18252,

Klasse P3, asymmetrisch, 30 + 35

mmlang, beidseitig schließbar, kann auch

bei innen steckendemSchlüssel von außen

mit Einzelschlüssel geschlossen werden.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    6           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 604, nach DIN 18252,

Klasse P3, außen: Schließzylinder,

innen: Messing-Mulden-Knauf

mattvernickelt (N) oder Messing

matt gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    7           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 609, nach DIN 18252,

Klasse P3, asymmetrisch, 30 + 35

mmlang, außen: Schließzylinder, innen:

Messing-Mulden-Knauf mattvernickelt (N)

oder Messing matt gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    8           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 65 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 604, nach DIN 18252,

Klasse P3, außen: Schließzylinder,

innen: Kunststoff-Mulden-Knauf.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    9           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 42 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 602, nach DIN 18252,

Klasse P3,

Schließbart 8-fachverstellbar.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   10           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 42 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 602/Z16,

nach DIN 18252,Klasse P3, Schließbart

8-fach verstellbar, zusätzlich

Befestigungslöcher 2 x M4

von der Rückseite des Zylinders.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   11           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 42 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 602/2, nach DIN 18252,

Klasse P3, Schaltzylinder, Schließ-

bartweg 360ø,

Schließbartbewegung 180ø oben.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   12           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 42 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 602/3, nach DIN 18252,

Klasse P3, Schaltzylinder,

Schließbartweg 360ø,

Schließbartbewegung 180ø unten.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   13           .......  Stk.        .............  .............

Blindprofilstück 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ 00/0, späteres Einsetzen

eines Profilzylinders problemlos

möglich(Blindzylinder).

1. 1.   14           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/2,Außenseite mit

Sechskantschlüssel zu

schließen,Innenseite Blindprofil.

1. 1.   15           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/3,innen und außen mit

Sechskantschlüssel zu schließen.

1. 1.   16           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/4, 61 mm,Außenseite: Betätigung

mittels Sechskantschlüssel,Innenseite:

Betätigung mittels Knauf.

1. 1.   17           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/5, 61 mm,Außenseite: Betätigung

mittels Steckschlüssel mit Schau-anzeige

rot/weißInnenseite: Betätigung mittels

Knauf.

1. 1.   18           .......  Stk.        .............  .............

Profilzylinder 65 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ TI600/1, nach DIN 18252,

Klasse P3, eine Seite Schließzylinder,

andere Seite Blindprofil.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   19           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ

TI 628, Rs. und Ls.umstellbar, mit

verschiedenen Schließwegen und Hebelaus-

führungen lieferbar.Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen wie techn.

Beschreibung

1. 1.   20           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Schaltzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ TI 628/1,Schlüsselweg 360ø,

Hebelbewegung 90ø, mit 2 Schlüsselabzug-

stellungen mit verschiedenen

Hebelausführungen und Schließ-wegen

lieferbar.Schließsystem, Schlüssel und

Färbungen wie techn. Beschreibung

1. 1.   21           .......  Stk.        .............  .............

Schalter-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ TI 637, Durchmesser 32 mm, Anwendung

z.B. als Aufzug-Schalter.Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen wie techn.

Beschreibung

1. 1.   22           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, TypTI 636/101 einschl.

Zubehör, ohne Stangen, Rs. und Ls.

verwendbar incl. TI-Möbelzylinder

28 mm Durchmesser mit Abdeckschraube.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   23           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, TypTI 636/212 einschl.

Zubehör, ohne Stangen, TI-Möbelzylinder

in Drehknopf integriert, 42 mm

Durchmesser und 7 mm Vierkant-

aufnahme. Schließsystem, Schlüssel und

Färbungen des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   24           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 25 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, TypTI 636/103 einschl.

Zubehör, mit Steckkupplung für Montage

incl. TI-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser

und Abdeckschraube. Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen des

Zylinderteils wie techn. Beschreibung

1. 1.   25           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 636/104 einschl.

Zubehör, mit Steckkupplung für Montage

incl. TI-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser

und Abdeckschraube. Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen des

Zylinderteils sonst wie techn.

Beschreibung

1. 1.   26           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 636/215 einschl.

Zubehör, mit 7 mm Vierkantaufnahme

undLagerrosette incl. TI-Möbelzylinder

in Drehknopf integriert,42 mm

Durchmesser. Schließsystem, Schlüssel

und Färbungen des Zylinderteils wie

techn. Beschreibung

1. 1.   27           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 684, Niro-Bügel 28 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   28           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 684/1, Niro-Bügel 64 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   29           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 684/3, Niro-Bügel 28 mm

hoch mit Zwangsschließung. Schließsystem

und Schlüssel wie techn. Beschreibung

1. 1.   30           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ TI 684/4, Niro-Bügel 64 mm

hoch mit Zwangsschließung.

Schließsystem und Schlüssel wie techn.

Beschreibung

1. 1.   31           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene

10 mm pro Seite, bei Doppelzylindern bis

106 mm und bei Halbzylindern bis 83 mm

Gesamtlänge.

1. 1.   32           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene

10 mm pro Seite, bei Doppelzylindern

mit über 106 mm und bei Halbzylindern

mit über 83 mm Gesamtlänge.

1. 1.   33           .......  Stk.        .............  .............

Verlängerungen für Blindzylinder je

angefangene 10 mm pro Seite.

1. 1.   34           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung Seewasserbeständige

Ausführung (SB) für Doppel- und

Halbzylinder

1. 1.   35           .......  Stk.        .............  .............

Für Außentüren:

Sonderausstattung, Aufbohrschutz II (wie

Vorbemerkungen Pkt.9)

1. 1.   36           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung  Verschleißfeste Kerne

1. 1.   37           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung

DIN-Ausstattung (DA) für Türen mit

erhöhten Sicherheitsanforderungen (z.B.

nach DIN v ENV 1627). Kern und Gehäuse

werden geschützt durch eine vorgesetzte

Kernpanzerung und durch vorgesetzte

Stifte aus besonders widerstandsfähigem

Spezialstahl sowie einen zusätzlichen

Gehäuseziehschutz- stift aus rostfreiem

Stahl.(wie Vorbemerkungen Pkt. 10)

1. 1.   38           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung

VdS-Ausstattung (VZ) für Türen mit

erhöhten Sicherheitsanforderungen

(Einsatzmöglichkeiten entsprechend den

VdS-Richtlinien für Schließanlagen sind

zu beachten). Kern und Gehäuse werden

geschützt durch eine vorgesetzte

Kernpanzerung und durch 5 vorgesetzte

Stifte aus besonders widerstandsfähigem

Spezialstahl (wie Vorbemerkungen Pkt.

10)

1. 1.   39           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung PS

Schutz gegen das s.g.

Schlagpicking, für Türen

mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Schutzwirkung durch 4 zusätzliche

Fangstifte auf der A-Seite,

bei einem Schließversuch mit falschem

Schlüssel, wird der Zylinder blockiert.

1. 1.   40           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderfärbungen

MP = Messing poliert

1. 1.   41           .......  Stk.        .............  .............

Generalhauptschlüssel aus Neusilber bei

Lieferung zusammen mit der Schließanlage

1. 1.   42           .......  Stk.        .............  .............

Gruppen- oder Hauptschlüssel aus

Neusilber bei Lieferung zusammen mit der

Schließanlage

1. 1.   43           .......  Stk.        .............  .............

Zusätzliche Einzel- oder Mehrschlüssel

aus Neusilber bei Lieferung zusammen mit

der Schließanlage

1. 1.   44           .......  1           .............  .............

Mechanischer Nutzerschlüssel

(METRONIK HSK-Transponderschlüssel)

mit integriertem Passivtransponder

zum berührungslosen betätigen eines

oder mehrerer Leser

1. 1.   45           .......  Stk.        .............  .............

Gefahrenschlüssel bei Lieferung zusammen

mit der Schließanlage

1. 1.   46           .......  Stk.        .............  .............

Sechskantschlüssel

1. 1.   47           .......  Stk.        .............  .............

Einbaukosten, bei freiem Loch im

Einsteckschloß

1. 1.   48           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsselschrank Fabrikat WINKHAUS

Typ '..........' einschl. WINKHAUS

Schließzylinder TI 628

1. 1.   49           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Plus für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung von max.

3 Schließanlagen mit bis zu 500

Schließungen pro Anlage

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

1. 1.   50           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Profi für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung für

beliebig viele Anlagen mit

beliebig vielen Schließungen

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

1. 1.   51           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsseletiketten 35 x 17mm

1 Stück je Schlüssel mit folgenden

Angaben:

Raumbezeichnung Zeile 1

Sondernummer

Schl.-Nr.

1. 1.   52           .......  Stk.        .............  .............

Schließplanerstellung in Zusammenarbeit

mit dem Betreiber der zu liefernden

Schließanlage, Festlegung der

gewünschten Schließfunktionen

sowie Auswahl und Zuordnung der

positionsbezogenen Zylindertypen und-

ausführungen.

Summe  1. 1                              -------------

TI-System                                .............

=============

ZUSAMMENSTELLUNG

1

========================================

1. 1            TI-System

Summe                                    .............

------------------------------------------------------

Summe ohne Mehrwertsteuer                .............

=============

zuzüglich Mehrwertsteuer aus

EUR ............. in Höhe von 16%        .............

=============

Summe einschl. Mehrwertsteuer            .............

=============

................  ...............  ...................................

Ort               Datum            Unterschrift