Projekt:

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (ZTV)

Zentralschließanlage (ZS)

Hauptschlüssel - (HS-)/Generalhauptschlüsselanlage (GHS).

1.Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung sind

die für die Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Ange-

botsabgabe und Ausführung gültigen Vorschriften, Normen und

die anerkannten Regeln der Technik.

Insbesondere wird auf folgende Normen hingewiesen:

EN 1303 sowie DIN 18252 mit Güteanforderungen der Punkte 5-10.

Die angebotene Schließanlage muss in Leistungsumfang, Auslegung und

Dienstleistung den Maßstäben eines industriell gefertigten

Sicherheitsproduktes entsprechen.

Die eingesetzten Profile dürfen zuverlässig nicht solchen Kreisen

zugänglich gemacht werden, die den Anforderungen der

Industriefertigung nicht gerecht werden.

Der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, daß bei Schließversuchen

mit nicht passenden Schlüsseln der unteren Hierarchie-Ebene

jeweils eine harte Verriegelung erreicht wird. Das Schloßprofil

muß so aufgebaut sein, daß eine Stufensprungdifferenz von 0,5mm

zur sicheren Abgrenzung der Einzelschliessungen gewährleistet

ist. Jedes Stiftpaar muß als Passung gearbeitet sein.

Darüber hinaus sind durch den sinnvollen Einsatz zusätzlicher

Sperrelemente Maßnahmen zu treffen, um ungenügend differen-

zierte Stufensprünge und ungenügend differenzierte Schlüssel-

kanalprofile zu vermeiden.

Zum Schutz gegen Verschleißerscheinungen müssen alle Zylinder

kerne vollständig profiliert sein, also durchgängig vom Kern-

teller bis zum hinteren Teil eines Zylinderkernes.

Das gewählte Anlagensystem muß den Einsatz von Profilzylindern

erlauben, die je nach Anforderungen wahlweise

a) bei steckendem Schlüssel von der anderen Seite nicht

schließbar sind (einseitig schließbar), oder

b) beidseitig schließbar sind oder

c) bei denen die einseitige Schließbarkeit mittels eines

Gefahrenschlüssels aufgehoben wird.

Die Kernteller der Zylinder müssen zum Zweck der verbesserten

Schlüsselführung so ausgeformt sein, daß während des Schließ-

vorgangs ein Teil der Reide in den Kernteller eingreift, so-

daß eine kraftschlüssige Wirkung zwischen Schlüssel und

Zylinder zustande kommt. Die Schlüssel müssen so geformt sein,

daß zwischen Reide und Schlüsselkopf ein so großer Abstand

gegeben ist, daß der Zylinder auch dann betätigt werden kann,

wenn eine Zylinderabdeckung gegen Kernziehen bis zu 7mm Stärke

montiert wird.

2.Zu liefern und einzubauen ist eine WINKHAUS-Schließanlage im

System VS mit Sicherungskarte, vorgerichtet für Schließgruppen

nach Angabe des Bauherrn und Schemaplan der Schließanlage. Der

Schließplan ist in einem computergestützen System zu erstellen,

durch geeignete EDV-Systeme automatisch auf Plausibilität zu

überprüfen und auf EDV-Datenträgern zu archivieren. Abrufmög-

lichkeiten durch legitimierte Personen des jeweils aktuellen

Schließplanes mit allen Erweiterungen über EDV-Datenleitung

mit dem Herstellerwerk sind vorzusehen.

3.Der Schließplan ist in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und

der Bauleitung zu erstellen. Der Entwurf ist erst gültig, wenn

er in allen Einzelheiten von der Bauleitung genehmigt und frei-

gegeben ist.

4.Schließpläne, Sicherungskarten und übergeordnete Schlüssel

sind sofort nach Erhalt der Bauleitung gegen Empfangsbe-

scheinigung auszuhändigen. Gehen Schließpläne, Sicherungskarten

oder übergeordnete Schlüssel beim Auftraggeber verloren, so

haftet dieser für die gesamten entstehenden Kosten und

Ersatzleistungen.

5.Die Profilzylinder sind gem. Schließplan zu erstellen, zu

liefern und fachgerecht einzubauen.

Die erforderlichen Längen sind bei Erstellung der Schließpläne

zu ermitteln und festzulegen.

6.Zylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet

sein, daß sie für Dritte keine Einsicht zulassen. Die Funktion

eines übergeordneten Schlüssels darf weder durch die Reiden-

form noch durch die Bezeichnung, sondern nur in Verbindung mit

dem Schließplan als übergeordneter Schlüssel erkennbar sein.

Zum Schutz vor unberechtigter Anfertigung von Nachschlüsseln

muß sichergestellt sein, daß der Hersteller der Schließanlage

für Zentralschloßanlagen und (General-/Hauptschlüsselanlagen

getrennte Profilsysteme verwendet.

7.Bei Angeboten einschließlich Einbaukosten ist als Leistung

des Auftragnehmers das Einpassen der Zylinderöffnungen und

schließbar machen der einzelnen Schlösser enthalten, soweit

es sich nicht um defekte Schlösser handelt oder größere

Nacharbeiten durch fehlerhafte Lieferungen vorgehender

Lieferanten notwendig werden. Solche Leistungen können nach

Begutachtung durch die Bauleitung vergütet werden.

8.Für alle Außentüren wird als Zusatzausstattung der Bohrschutz

Typ II zwingend gefordert, bestehend aus weiteren, größeren

gehärteten Stahlstiften, die an der Vorderseite sowohl in den

Zylinderkern als auch in das Zylindergehäuse eingebaut werden.

9.Für alle Außentüren werden eine zusätzliche, vorgesetzte

Kernpanzerung  sowie vorgesetzte Stifte aus besonders

widerstandsfähigem Spezialstahl, zwingend gefordert.

10.Die Errechnung der Schließwerte sowie die Fertigung der

Schließanlage erfolgt im Herstellerwerk in der Bundesrepublik

Deutschland mittels einer EDV-gesteuerten Bestiftungsmaschine

incl. Datenabruf aus dem Zentralcomputer, damit Datenmißbrauch

ausgeschlossen wird und fehlerfreie Bestiftung gewährleistet

werden kann.

11.Das angebotene Anlagensystem muß die Option eines elektro-

nischen Schließsystems beinhalten.

Dieses System soll folgende Merkmale aufweisen:

-Betätigung der mechanischen Zylinder und der elektronischen

Zylinder durch einen Schlüssel,

-jeder elektronisch kodierte Schlüssel stellt ein Unikat dar;

der Schlüssel enthält keine Batterie und bezieht die not-

wendige Energie aus der Steuerelektronik. Der Schlüssel darf

(außer im Lieferwerk) nicht dupliziert oder umkodiert werden

können,

-das System ermöglicht eine Datenauswertung zum Zwecke der

Alarmmeldung, Zugangskontrolle sowie zum Aufbau eines Zeit-

und Berechtigungsrasters,

-zur Steuerung und Überwachung muß der elektronische Zylinder

als "Leser" in elektronische Zutrittskontrollsysteme nam-

hafter Hersteller einsetzbar sein,

-das elektronische Schließsystem ist mit einer externen

Spannungsversorgung auszurüsten. Eine ausschließliche

Batterie-/Akku-Versorgung ist nicht zulässig.

-zur Steuerung bzw. Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen

muß der Elektronikzylinder als Blockzylinder in die Schließ-

anlage integrierbar sein. Dabei ist die Schließung des

Blockzylinders eingebunden in die Schließanlage. Durch Ein-

satz des Blockzylinders ist das herkömmliche "Blockschloß"

nicht mehr erforderlich. Die Leseeinrichtung für den Block-

zylinder muß sich im Zylinder befinden. Der Blockzylinder

muß nach Klasse C (Einbruchmeldeanlagen) vom VdS anerkannt

sein.

12. Die Schlüssel des angebotenen Anlagensystems müssen die Option

eines elektronischen Schließsystems beinhalten.

Diese Schlüssel müssen folgende Merkmale aufweisen:

- Berührungsloses betätigen eines Lesers durch integration

eines Transponders im Schlüsselkopf. Aus Sicherheitsgründen

muss der Transponder, werkseitig, unzertrennbar mit dem

Schlüsselkopf verbunden sein.

- Kombination mit einem Schlüssel, eines vollelektronischen,

schlüsselbetätigten Schließsystems.

1. 1            VS-System

======================================

für die Lieferung und den Einbau einer

WINKHAUS-Schließanlage, System VS,

auszuführen als

G H S - A n l a g e

H S - A n l a g e

Z - A n l a g e

Technische Beschreibung VS-System:

nach EN 1303 sowie DIN 18252, Klasse P2

und getrennten Profilsystemen zwischen

Zentralschloß- und (General-)

Hauptschlüsselanlagen mit 5

Stiftzuhaltungen je Seite, zusätzlich

bis zu 8 federlos gesteuerte

Radialstifte, mehrfach parazentrisches

Schlüsselprofil, Kernstifte aus

widerstandfähiger Hartbronze,

Abtastschutz durch Fangstifte,

Aufbohrschutz durch gehärtete

Stahlstifte aus Chromstahl, verstärkte

Schlüsselführung durch

Spezialzylinderkerne, einteiliger

Schliessbart aus Sinterstahl,

untoxisch korrosionsgeschützt,

3 ergonomisch gestaltete

Neusilberschlüssel.

1. 1.    1           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS01. Messing matt

vernickelt (N) oder Messing matt

gebürstet (MM)

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    2           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS51, nach DIN 18252,

Klasse P2, beidseitig

schließbar,  kann auch bei innen

steckendem Schlüssel von außen mit dem

Einzelschlüssel geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    3           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS53, nach DIN 18252,

Klasse P2, mit Gefahren-

schlüsseleinrichtung, kann bei innen

steckendem Schlüssel von außen nur mit

Gefahrenschlüssel geschlossen werden.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    4           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Kurzzylinder 55 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS71, nach DIN 18252,

Klasse P2, 27,5 + 27,5 mm lang.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    5           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 62 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS 77, nach DIN 18252,

Klasse P2,

asymmetrisch, 27 + 35 mm lang

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    6           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS56 nach DIN 18252,

Klasse P2, asymmetrisch, 28 + 33 mm

lang, beidseitig schließbar,

kann auch bei innen steckendem Schlüssel

von außen mit Einzelschlüssel

geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    7           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 63 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS 57, nach DIN 18252,

Klasse P2, asymmetrisch, 28 + 35 mm

lang, beidseitig schließbar, kann

auch bei innen steckendem Schlüssel von

außen mit dem Einzelschlüssel

geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    8           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS04, nach DIN 18252,

Klasse P2,außen:

Schließzylinder, innen: Messing-Mulden-

Knauf mattvernickelt (N) oder Messing

matt gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    9           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS09, nach DIN 18252,

Klasse P2, asymmetrisch, 28

+ 33 mm lang, außen: Schließzylinder,

innen: Messing-Mulden-Knauf

mattvernickelt (N) oder Messing matt

gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   10           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS04, nach DIN 18252,

Klasse 2, außen: Schließzylinder, innen:

Kunststoff-Mulden-Knauf.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   11           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS02, nach DIN 18252,

Klasse P2, Schließbart 8-

fachverstellbar.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   12           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS02/Z16, nach DIN 18252,

Klasse P2, Schließbart 8-fach

verstellbar, zusätzlich

Befestigungslöcher 2 x M4 von der

Rückseite des Zylinders.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   13           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS 02/2, nach DIN 18252,

Klasse P2, Schaltzylinder,

Schließbartweg 360ø, Schließbartbewegung

180ø oben.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   14           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS02/3, nach DIN 18252,

Klasse P2, Schaltzylinder,

Schließbartweg 360ø, Schließbartbewegung

180ø unten.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   15           .......  Stk.        .............  .............

Blindprofilstück 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ 00/0, späteres Einsetzen

eines Profilzylinders problemlos

möglich (Blindzylinder).

1. 1.   16           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/2, Außenseite mit Sechskant-

schlüssel zu schließen, Innenseite

Blindprofil.

1. 1.   17           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/3, innen und außen mit

Sechskantschlüssel zu schließen.

1. 1.   18           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/4, 61 mm, Außenseite: Betätigung

mittels Sechskantschlüssel, Innenseite:

Betätigung mittels Knauf.

1. 1.   19           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/5, 61 mm, Außenseite: Betätigung

mittels Steckschlüssel mit Schauanzeige

rot/weiß, Innenseite: Betätigung mittels

Knauf.

1. 1.   20           .......  Stk.        .............  .............

Profilzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ VS00/1, nach DIN 18252,

Klasse P2, eine Seite Schließzylinder,

andere Seite Blindprofil.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   21           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ

VS28, Rs. und Ls. umstellbar, mit

verschiedenen Schließwegen und Hebelaus-

führungen lieferbar. Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen wie techn.

Beschreibung

1. 1.   22           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Schaltzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ VS28/1, Schlüsselweg 360ø,

Hebelbewegung 90ø, mit 2 Schlüsselabzug-

stellungen mit verschiedenen

Hebelausführungen und Schließwegen

lieferbar. Schließsystem, Schlüssel und

Färbungen wie techn. Beschreibung

1. 1.   23           .......  Stk.        .............  .............

Schalter-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ VS37, Durchmesser 32 mm, Anwendung

z.B. als Aufzug-Schalter. Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen wie techn.

Beschreibung

1. 1.   24           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS36/101 einschl. Zubehör,

ohne Stangen, Rs. und Ls. verwendbar

incl. VS-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser

mit Abdeckschraube. Schließsystem,

Schlüssel und Färbungen des

Zylinderteils wie techn. Beschreibung

1. 1.   25           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS36/212 einschl. Zubehör,

mit Stangen VS-Möbelzylinder in

Drehknopf integriert, 42 mm Durchmesser

und 7 mm Vierkantaufnahme.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   26           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 25 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS36/103 einschl. Zubehör,

mit Steckkupplung für Montage incl. VS-

Möbelzylinder 28 mm Durchmesser und

Abdeckschraube. Schließsystem, Schlüssel

und Färbungen des Zylinderteils wie

techn. Beschreibung

1. 1.   27           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS36/104 einschl. Zubehör,

mit Steckkupplung für Montage incl. VS-

Möbelzylinder 28 mm Durchmesser und

Abdeckschraube. Schließsystem, Schlüssel

und Färbungen des Zylinderteils sonst

wie techn. Beschreibung

1. 1.   28           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS36/215 einschl. Zubehör,

mit 7 mm Vierkantaufnahme und

Lagerrosette incl. VS-Möbelzylinder in

Drehknopf integriert, 42 mm Durchmesser.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   29           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS84, Niro-Bügel 28 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   30           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS84/1, Niro-Bügel 64 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   31           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS84/3, Niro-Bügel 28 mm

hoch mit Zwangsschließung. Schließsystem

und Schlüssel wie techn. Beschreibung

1. 1.   32           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ VS84/4, Niro-Bügel 64 mm

hoch mit Zwangsschließung. Schließsystem

und Schlüssel wie techn. Beschreibung

1. 1.   33           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene 10

mm pro Seite, bei Zylindern bis 101 mm

Gesamtlänge.

1. 1.   34           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene

10 mm pro Seite, bei Doppelzylindern

mit über 101 mm und bei Halbzylindern

mit über 81 mm Gesamtlänge.

1. 1.   35           .......  Stk.        .............  .............

Verlängerungen für Blindzylinder je

angefangene 10 mm pro Seite.

1. 1.   36           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung Seewasserbeständige

Ausführung (SB) für Doppel- und

Halbzylinder

1. 1.   37           .......  Stk.        .............  .............

Für Außentüren:

Sonderausstattung Aufbohrschutz II (wie

Vorbemerkungen Pkt.9)

1. 1.   38           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung  Verschleißarme Kerne

1. 1.   39           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung DIN-Ausstattung (DA)

für Türen mit erhöhten Sicherheitsanfor-

derungen (z.B. nach DIN v ENV 1627).

Kern und Gehäuse werden geschützt durch

eine vorgesetzte Kernpanzerung und durch

vorgesetzte Stifte aus besonders

widerstandsfähigem Spezialstahl sowie

einen zusätzlichen Gehäuseziehschutz-

stift aus rostfreiem Stahl.

(wie Vorbemerkungen Pkt. 10)

1. 1.   40           .......  Stk.        .............  .............

VdS-Ausstattung (VZ) für Türen mit

erhöhten Sicherheitsanforderungen

(Einsatzmöglichkeiten entsprechend den

VdS-Richtlinien für Schließanlagen sind

zu beachten). Kern und Gehäuse werden

geschützt durch eine vorgesetzte

Kernpanzerung und durch 5 vorgesetzte

Stifte aus besonders widerstandsfähigem

Spezialstahl (wie Vorbemerkungen Pkt.

10)

1. 1.   41           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung PS

Schutz gegen das s.g.

Schlagpicking, für Türen

mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Schutzwirkung durch 4 zusätzliche

Fangstifte auf der A-Seite,

bei einem Schließversuch mit falschem

Schlüssel, wird der Zylinder blockiert.

1. 1.   42           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderfärbungen

MP = Messing poliert

1. 1.   43           .......  Stk.        .............  .............

Generalhauptschlüssel aus Neusilber bei

Lieferung zusammen mit der Schließanlage

1. 1.   44           .......  Stk.        .............  .............

Gruppen- oder Hauptschlüssel aus

Neusilber bei Lieferung zusammen mit der

Schließanlage

1. 1.   45           .......  Stk.        .............  .............

Zusätzliche Einzel- oder Mehrschlüssel

aus Neusilber bei Lieferung zusammen mit

der Schließanlage

1. 1.   46           .......  1           .............  .............

Mechanischer Nutzerschlüssel

(METRONIK HSK-Transponderschlüssel)

mit integriertem Passivtransponder

zum berührungslosen betätigen eines

oder mehrerer Leser

1. 1.   47           .......  Stk.        .............  .............

Gefahrenschlüssel bei Lieferung zusammen

mit der Schließanlage

1. 1.   48           .......  Stk.        .............  .............

Sechskantschlüssel

1. 1.   49           .......  Stk.        .............  .............

Einbaukosten, bei freiem Loch im

Einsteckschloß

1. 1.   50           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsselschrank Fabrikat WINKHAUS

Typ .......... einschl. WINKHAUS

Schließzylinder VS28

1. 1.   51           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Plus für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung von max.

3 Schließanlagen mit bis zu 500

Schließungen pro Anlage

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

1. 1.   52           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Profi für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung für

beliebig viele Anlagen mit

beliebig vielen Schließungen

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

1. 1.   53           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsseletiketten 35 x 17mm

1 Stück je Schlüssel mit folgenden

Angaben:

Raumbezeichnung Zeile 1

Sondernummer

Schl.-Nr.

1. 1.   54           .......  Stk.        .............  .............

Schließplanerstellung in Zusammenarbeit

mit dem Betreiber der zu liefernden

Schließanlage, Festlegung der

gewünschten Schließfunktionen

sowie Auswahl und Zuordnung der

positionsbezogenen Zylindertypen und

-ausführungen.

1. 1.   55           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Plus für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung von max.

3 Schließanlagen mit bis zu 500

Schließungen pro Anlage

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

Summe  1. 1                              -------------

VS-System                                .............

=============

ZUSAMMENSTELLUNG

1

========================================

1. 1            VS-System

Summe                                    .............

------------------------------------------------------

Summe ohne Mehrwertsteuer                .............

=============

zuzüglich Mehrwertsteuer aus

EUR ............. in Höhe von 16%        .............

=============

Summe einschl. Mehrwertsteuer            .............

=============

................  ...............  ...................................

Ort               Datum            Unterschrift