Projekt:

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (ZTV)

Zentralschließanlage (ZS)

Hauptschlüssel - (HS-)/Generalhauptschlüsselanlage (GHS).

1.Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung sind

die für die Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Ange-

botsabgabe und Ausführung gültigen Vorschriften, Güteanforde-

rungen der z.Zt. gültigen DIN-Normen und die anerkannten Regeln

der Technik.

Die angebotene Schließanlage muss in Leistungsumfang, Auslegung und

Dienstleistung den Maßstäben eines industriell gefertigten

Sicherheitsproduktes entsprechen.

Die eingesetzten Profile dürfen zuverlässig nicht solchen Kreisen

zugänglich gemacht werden, die den Anforderungen der

Industriefertigung nicht gerecht werden.

Der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, daß bei Schließversuchen

mit nicht passenden Schlüsseln der unteren Hierarchie-Ebene

jeweils eine harte Verriegelung erreicht wird. Das Schloßprofil

muß so aufgebaut sein, daß eine Stufensprungdifferenz entsprechend

der gültigen Normen zur sicheren Abgrenzung der Einzelschliessungen

gewährleistet ist. Jedes Stiftpaar muß als Passung gearbeitet sein.

Zum Schutz gegen Verschleißerscheinungen müssen alle Zylinderkerne

vollständig profiliert sein, also durchgängig vom Kernteller bis

zum hinteren Teil eines Zylinderkernes.

Das gewählte Anlagensystem muß den Einsatz von Profilzylindern

erlauben, die je nach Anforderungen wahlweise

a) bei steckendem Schlüssel von der anderen Seite nicht schließbar

sind (einseitig schließbar), oder

b) beidseitig schließbar sind oder

c) bei denen die einseitige Schließbarkeit mittels eines

Gefahrenschlüssels aufgehoben wird.

Die Kernteller der Zylinder müssen zum Zweck der verbesserten

Schlüsselführung so ausgeformt sein, daß während des Schließ-

vorgangs ein Teil der Reide in den Kernteller eingreift, sodaß

eine kraftschlüssige Wirkung zwischen Schlüssel und Zylinder

zustande kommt. Die Schlüssel müssen so geformt sein, daß zwischen

Reide und Schlüsselkopf ein so großer Abstand gegeben ist, daß der

Zylinder auch dann betätigt werden kann, wenn eine Zylinderab-

deckung gegen Kernziehen bis zu 7mm Stärke montiert wird.

2.Zu liefern und einzubauen ist eine WINKHAUS-Schließanlage im

Wendeschlüsselsystem X-tra mit Sicherungskarte, vorgerichtet für

Schließgruppen nach Angabe des Bauherrn und Schemaplan der

Schließanlage. Der Schließplan ist in einem computergestützen

System zu erstellen, durch geeignete EDV-Systeme automatisch auf

Plausibilität zu überprüfen und auf EDV-Datenträgern zu archivieren.

Abrufmöglichkeiten durch legitimierte Personen des jeweils aktuellen

Schließplanes mit allen Erweiterungen über EDV-Datenleitung mit dem

Herstellerwerk sind vorzusehen.

3.Der Schließplan ist in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und

der Bauleitung zu erstellen. Der Entwurf ist erst gültig,

wenn er in allen Einzelheiten von der Bauleitung genehmigt und

freigegeben ist.

4.Schließpläne, Sicherungskarten und übergeordnete Schlüssel sind

sofort nach Erhalt der Bauleitung gegen Empfangsbescheinigung

auszuhändigen. Gehen Schließpläne, Sicherungskarten oder überge-

ordnete Schlüssel beim Auftraggeber verloren, so haftet dieser für

die gesamten entstehenden Kosten und Ersatzleistungen.

5.Die Profilzylinder sind gem. Schließplan zu erstellen, zu liefern

und fachgerecht einzubauen.

Die erforderlichen Längen sind bei Erstellung der Schließpläne zu

ermitteln und festzulegen.

6.Zylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet

sein, daß sie für Dritte keine Einsicht zulassen. Die Funktion

eines übergeordneten Schlüssels darf weder durch die Reidenform

noch durch die Bezeichnung, sondern nur in Verbindung mit dem

Schließplan als übergeordneter Schlüssel erkennbar sein. Zum Schutz

vor unberechtigter Anfertigung von Nachschlüsseln muß sichergestellt

sein, daß der Hersteller der Schließanlage für Zentralschloßanlagen

und (General-/Hauptschlüsselanlagen getrennte Profilsysteme

verwendet.

7.Bei Angeboten einschließlich Einbaukosten ist als Leistung des

Auftragnehmers das Einpassen der Zylinderöffnungen und schließbar

machen der einzelnen Schlösser enthalten, soweit es sich nicht um

defekte Schlösser handelt oder größere Nacharbeiten durch fehler-

hafte Lieferungen vorgehender Lieferanten notwendig werden. Solche

Leistungen können nach Begutachtung durch die Bauleitung vergütet

werden.

8.Für alle Türen wird ein serienmäßiger Bohrschutz zwingend

gefordert, bestehend aus einem gehärteten Stahlstift im Unterteil

des Zylindergehäuses, sowie einem Hartmetallstift, der in den

Zylinderkern eingebaut wird.

9.Die Errechnung der Schließwerte, sowie die Fertigung der

Schließanlage erfolgt im Herstellerwerk mittels einer EDV-ge-

steuerten Bestiftungsmaschine incl. Datenabruf aus dem

Zentralcomputer, damit Datenmißbrauch ausgeschlossen wird und

fehlerfreie Bestiftung gewährleistet werden kann.

10. Die Schlüssel des angebotenen Anlagensystems müssen die Option

eines elektronischen Schließsystems beinhalten.

Diese Schlüssel müssen folgende Merkmale aufweisen:

- Berührungsloses betätigen eines Lesers durch integration

eines Transponders im Schlüsselkopf. Aus Sicherheitsgründen

muss der Transponder, werkseitig, unzertrennbar mit dem

Schlüsselkopf verbunden sein.

- Kombination mit einem Schlüssel, eines vollelektronischen,

schlüsselbetätigten Schließsystems.

1. 1            X-tra-System

======================================

für die Lieferung und den Einbau einer

WINKHAUS-Schließanlage, System X-tra,

auszuführen als

G H S - A n l a g e

H S - A n l a g e

Z - A n l a g e

Technische Beschreibung X-tra-System:

nach derzeitig gültiger DIN und

getrennten Profilsystemen zwischen

Zentralschloß-und (General-)Haupt-

schlüsselanlagen mit bis zu 20

Stiftzuhaltungen je Seite, variierendes

Schlüsselprofil, Kernstifte aus

widerstandsfähiger Hartbronze,

serienmäßiger Ziehschutz durch sich

verkeilende Ziehschutzrampe und

ziehhemmende Zylinderkerne mit Bund,

modularer Zylinderaufbau,

Aufbohrschutz durch gehärteten

Stahlstift im Unterteil des Zylinder-

gehäuses, sowie einen Hartmetallstift

im Zylinderkern, verstärkte Schlüssel-

führung durch Spezialzylinderkerne,

einteiliger Schliessbart aus Sinter-

stahl, untoxisch korrosionsgeschützt,

incl. 1 ergonomisch gestalteter

Neusilberschlüssel

1. 1.    1           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt 01.

Messing vernickelt (N),

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    2           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt51, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, beidseitig

schließbar, kann auch bei innen

steckendem Schlüssel von außen mit dem

Einzelschlüssel geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    3           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt53, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, mit Gefahren-

schlüsseleinrichtung, kann bei innen

steckendem Schlüssel von außen nur

mit Gefahrenschlüssel geschlossen

werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    4           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Kurzzylinder 55 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt71, nach derzeit

gültiger DIN-Norm,

27,5 und 27,5 lang.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    5           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 62 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt77, nach derzeit

gültiger DIN-Norm,

asymetrisch, 27 + 35 lang.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    6           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Doppelzylinder 63 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt57, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, asymmetrisch,

28+ 35 mm lang, beidseitig schließbar,

kann auch bei innen steckendem

Schlüssel von außen mit Einzelschlüssel

geschlossen werden.

Schließnase mit 360ø Freilauf

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    7           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt04, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, außen:

Schließzylinder, innen: Messing-Mulden-

Knauf mattvernickelt (N) oder Messing

matt gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    8           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 63mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt09, nach derzeit

gültiger DIN-Norm asymmetrisch, 28+ 35

mm lang, außen: Schließzylinder, innen:

Messing-Mulden-Knauf matt vernickelt (N)

oder Messing matt gebürstet (MM).

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.    9           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder 60 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt04, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, außen:

Schließzylinder, innen: Kunststoff-

Mulden-Knauf.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   10           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt02, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, Schließbart 8-fach

verstellbar.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   11           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt02/Z16, nach derzeit

gültiger DIN-Norm , Schließbart 8-fach

verstellbar, zusätzlich Befestigungs-

löcher 2 x M4 von der Rückseite des

Zylinders.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   12           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt02/2, nach derzeit

gültiger DIN-Norm, Schaltzylinder,

Schließbartweg 360ø,

Schließbartbewegung 180ø oben.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   13           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt02/3, nach derzeit

gültiger DIN-Norm Schaltzylinder,

Schließbartweg 360ø,

Schließbartbewegung 180ø unten.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   14           .......  Stk.        .............  .............

Blindprofilstück 61 mm, Fabrikat

WINKHAUS, Typ 00/0, späteres Einsetzen

eines Profilzylinders problemlos

möglich (Blindzylinder).

1. 1.   15           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/2,Außenseite mit

Sechskantschlüssel zu schließen,

Innenseite Blindprofil

1. 1.   16           .......  Stk.        .............  .............

Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/3,innen und außen mit

Sechskantschlüssel zu schließen

1. 1.   17           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/4, 61 mm, Außenseite: Betätigung

mittels Sechskantschlüssel, Innenseite:

Betätigung mittels Knauf.

1. 1.   18           .......  Stk.        .............  .............

Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ 00/5, 61 mm, Außenseite: Betätigung

mittels Steckschlüssel mit Schauanzeige

rot/weiß, Innenseite: Betätigung mittels

Knauf.

1. 1.   19           .......  Stk.        .............  .............

Profilzylinder 60 mm, Fabrikat WINKHAUS,

Typ Xt00/1, nach derzeit gültiger DIN-

Norm eine Seite Schließzylinder, andere

Seite Blindprofil.

Ausführung sonst wie techn. Beschreibung

1. 1.   20           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ

Xt28, Rs. und Ls. umstellbar, mit

verschiedenen Schließwegen und Hebelaus-

führungen lieferbar.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

wie techn. Beschreibung

1. 1.   21           .......  Stk.        .............  .............

Hebel-Schaltzylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ Xt28/1, Schlüsselweg 360ø,

Hebelbewegung 90ø, mit 2 Schlüsselabzug-

stellungen, mit verschiedenen

Hebelausführungen und Schließwegen

lieferbar.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

wie techn. Beschreibung

1. 1.   22           .......  Stk.        .............  .............

Schalter-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS,

Typ Xt37, Durchmesser 32 mm, Anwendung

z.B. als Aufzug-Schalter.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

wie techn. Beschreibung

1. 1.   23           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt36/101 einschl. Zubehör,

ohne Stangen, Rs. und Ls.

verwendbar incl. X-tra-Möbelzylinder 28

mm Durchmesser mit Abdeckschraube.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   24           .......  Stk.        .............  .............

Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt36/212 einschl. Zubehör,

ohne Stangen, X-tra-Möbelzylinder in

Drehknopf integriert, 42 mm Durchmesser

und 7 mm Vierkantaufnahme.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   25           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 25 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt36/103 einschl. Zubehör,

mit Steckkupplung für Montage incl.

X-tra-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser

und Abdeckschraube.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   26           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt36/104 einschl. Zubehör,

mit Steckkupplung für Montage incl.

X-tra-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser

und Abdeckschraube.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils sonst wie techn.

Beschreibung

1. 1.   27           .......  Stk.        .............  .............

Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt36/215 einschl. Zubehör,

mit 7 mm Vierkantaufnahme und Lager-

rosette incl. X-tra-Möbelzylinder in

Drehknopf integriert, 42 mm Durchmesser.

Schließsystem, Schlüssel und Färbungen

des Zylinderteils wie techn.

Beschreibung

1. 1.   28           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt84 Niro-Bügel 28 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   29           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt84/1, Niro-Bügel 63,5 mm

hoch. Schließsystem und Schlüssel wie

techn. Beschreibung

1. 1.   30           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt84/3, Niro-Bügel 28 mm

hoch mit Zwangsschließung.

Schließsystem und Schlüssel wie techn.

Beschreibung

1. 1.   31           .......  Stk.        .............  .............

Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat

WINKHAUS, Typ Xt84/4, Niro-Bügel 63,5 mm

hoch mit Zwangsschließung.

Schließsystem und Schlüssel wie techn.

Beschreibung

1. 1.   32           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene

10 mm pro Seite , bei Doppelzylindern

bis 101 mm und bei Halbzylindern bis

81 mm Gesamtlänge.

1. 1.   33           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderverlängerungen je angefangene

10 mm pro Seite, bei Doppelzylindern

mit über 101 mm und bei Halbzylindern

mit über 81 mm Gesamtlänge.

1. 1.   34           .......  Stk.        .............  .............

Verlängerungen für Blindzylinder je

angefangene 10 mm pro Seite.

1. 1.   35           .......  Stk.        .............  .............

Sondernumerierung je Schlüssel

oder Zylinder (bis zu 8 Stellen)

1. 1.   36           .......              .............  .............

Sonderausstattung Verschleißarme Kerne

1. 1.   37           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung

VdS-Ausstattung (VZ) für Türen mit

erhöhten Sicherheitsanforderungen

(Einsatzmöglichkeiten entsprechend den

VdS-Richtlinien für Schließanlagen sind

zu beachten). Kern und Gehäuse werden

geschützt durch zusätzliche Stifte

aus besonders widerstandsfähigem

Spezialstahl, desweiteren wird durch

zusätzliches Anbringen von gehärteten

Distanzscheiben ein höchstmöglicher

Ziehschutz erreicht.

1. 1.   38           .......  Stk.        .............  .............

Zylinderfärbungen

MP = Messing poliert

1. 1.   39           .......  Stk.        .............  .............

Generalhauptschlüssel aus Neusilber, bei

Lieferung zusammen mit der Schließanlage

1. 1.   40           .......  Stk.        .............  .............

Gruppen- oder Hauptschlüssel aus

Neusilber, bei Lieferung zusammen mit

der Schließanlage

1. 1.   41           .......  Stk.        .............  .............

Zusätzliche Einzel- oder Mehrschlüssel

aus Neusilber bei Lieferung zusammen mit

der Schließanlage

1. 1.   42           .......  1           .............  .............

Mechanischer Nutzerschlüssel

(METRONIK HSK-Transponderschlüssel)

mit integriertem Passivtransponder

zum berührungslosen betätigen eines

oder mehrerer Leser

1. 1.   43           .......              .............  .............

Gefahrenschlüssel bei Lieferung zusammen

mit der Schließanlage

1. 1.   44           .......  Stk.        .............  .............

Sechskantschlüssel

1. 1.   45           .......  Stk.        .............  .............

Einbaukosten, bei freiem Loch im

Einsteckschloß

1. 1.   46           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsselschrank Fabrikat WINKHAUS

Typ ............ einschl. WINKHAUS

Schließzylinder Xt28

1. 1.   47           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Plus für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung von max.

3 Schließanlagen mit bis zu 500

Schließungen pro Anlage

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

1. 1.   48           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Profi für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung für

beliebig viele Anlagen mit

beliebig vielen Schließungen

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

1. 1.   49           .......  Stk.        .............  .............

Schlüsseletiketten 35 x 17mm

1 Stück je Schlüssel mit folgenden

Angaben:

Raumbezeichnung Zeile 1

Sondernummer

Schl.-Nr.

1. 1.   50           .......  Stk.        .............  .............

Schließplanerstellung in Zusammenarbeit

mit dem Betreiber der zu liefernden

Schließanlage, Festlegung der

gewünschten Schließfunktionen, sowie

Auswahl und Zuordnung der

positionsbezogenen Zylindertypen und

-ausführungen.

1. 1.   51           .......  Stk.        .............  .............

Schließanlagen-Verwaltungsprogramm

Winkhaus-portier© Plus für WINDOWS

98SE,2000, NT und XP (Client-Server-

Architektur, Windows & Linux,

mehrplatz-, netzwerkfähig)

bestehend aus:

-Programm-CD und Handbuch

-Datendiskette (bei Lieferung einer

neuen Schließanlage)beschrieben

mit allen anlagenspezifischen Daten

des Schließplanes.

Umfang der Software:

- Anlagen-, Zylinder- und

Schlüsselverwaltung von max.

3 Schließanlagen mit bis zu 500

Schließungen pro Anlage

- detaillierte Benutzerrechte und

Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- mehrsprachig

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- Übernahme von Datenbeständen aus

bestehenden Systemen, z.B. Big Key

auf Anfrage möglich.

- nicht löschbare Historie zu

relevanten Daten

- stellt Informationen über

entsprechende Bildschirmmasken oder

über spezielle Druckroutinen zur

Verfügung.

Systemvoraussetzungen

- ab PC Pentium II

- 128 MB RAM

- CD-Rom-Laufwerk

- 25 MB  freier Festplattenspeicher

- Windows 98SE - Windows XP

- Interbase 6.0 Datenbankserver

(wird kostenlos mitgeliefert)

1. 1.   52           .......  Stk.        .............  .............

Sonderausstattung

VdS-Ausstattung (VZ) für Türen mit

erhöhten Sicherheitsanforderungen

(Einsatzmöglichkeiten entsprechend den

VdS-Richtlinien für Schließanlagen sind

zu beachten). Kern und Gehäuse werden

geschützt durch eine vorgesetzte

Kernpanzerung und durch 5 vorgesetzte

Stifte aus besonders widerstandsfähigem

Spezialstahl (wie Vorbemerkung Pkt. 10)

Summe  1. 1                              -------------

X-tra-System                             .............

=============

ZUSAMMENSTELLUNG

1

========================================

1. 1            X-tra-System

Summe                                    .............

------------------------------------------------------

Summe ohne Mehrwertsteuer                .............

=============

zuzüglich Mehrwertsteuer aus

EUR ............. in Höhe von 16%        .............

=============

Summe einschl. Mehrwertsteuer            .............

=============

................  ...............  ...................................

Ort               Datum            Unterschrift